## Slide 1: Магнитно-резонансная томография в исследовании суставов
БУЗОО «Клинический Диагностический центр»
О.В. Фокина,
рентгенолаборант ОРМИ
Notes: Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется презентация на тему «Магнитно-резонансная томография в исследовании суставов»

## Slide 2: Актуальность проблемы
Заболевания костей и суставов являются одной из наиболее существенных проблем современной клинической медицины, т.к.способствуют быстрому развитию анатомо-функциональной неполноценности всего опорно-двигательного аппарата.
Распространенность данной патологии постоянно увеличивается. По уровню ограничения трудоспособности и первичной инвалидизации взрослого населения заболевания опорно-двигательного аппарата прочно занимают III место после болезней кровообращения и злокачественных новообразований.
Notes: Заболевания костей и суставов являются одной из наиболее существенных проблем современной клинической медицины, так как способствуют быстрому развитию анатомо-функциональной неполноценности всего опорно-двигательного аппарата.
Распространенность данной патологии постоянно увеличивается. По уровню ограничения трудоспособности и первичной инвалидизации взрослого населения заболевания опорно-двигательного аппарата прочно занимают III место после болезней кровообращения и злокачественных новообразований.

## Slide 3: Методы лучевой диагностики в исследовании суставов
Рентгенография
Магнитно-резонансная томография
УЗИ
Компьютерная томография
Непрямая артрография
Радионуклидное исследование
Остеоденситометрия
Notes: Методы лучевой диагностики в исследовании суставов включают в себя: Рентгенографию, Магнитно-резонансную томографию, УЗИ, Компьютерную томографию, Непрямую артрографию, Радионуклидное исследование, Остеоденситометрию.

## Slide 4
МРТ прочно вошла в клиническую практику в начале 80-х годов XX века.
Благодаря быстрому усовершенствованию специальных поверхностных катушек для суставов она стала основным методом визуализации органов опоры и движения при наличии клинических проявлений их поражения.
Высокая контрастность мягких тканей, а также получение многоплоскостных изображений обеспечивают оптимальную визуализацию вне- и внутрисуставных структур суставов, таких как мышцы, сухожилия, гиалиновый и фиброзный хрящ, капсула сустава, жировая ткань, околосуставные сумки и костный мозг.
Notes: МРТ прочно вошла в клиническую практику в начале 80-х годов XX века.
Благодаря быстрому усовершенствованию специальных поверхностных катушек для суставов она стала основным методом визуализации органов опоры и движения при наличии клинических проявлений их поражения.
Высокая контрастность мягких тканей, а также получение многоплоскостных изображений обеспечивают оптимальную визуализацию вне- и внутрисуставных структур суставов, таких как мышцы, сухожилия, гиалиновый и фиброзный хрящ, капсула сустава, жировая ткань, околосуставные сумки и костный мозг.

## Slide 5: Основные импульсные последовательности при МР-исследовании
Т1-ВИ
Т2-ВИ
PD-FS-ВИ
Notes: Основными импульсными последовательностями при МР-исследовании являются: изображения, взвешенные по Т1 и Т2, и изображения, взвешенные по протонной плотности с применением методики жироподавления. Т1-ВИ применяют для оценки формы, структуры костей, определения целостности связок и сухожилий, выявления свободных костных тел, для уточнения структуры мягкотканных или жидкостных образований. Т2-ВИ используют для оценки целостности связок и сухожилий. Обязательным при исследовании суставов является применение протонвзвешенных изображений с методикой жироподавления. Эта импульсная последовательность обладает высокой чувствительностью в выявлении отека косного мозга, связок, сухожилий и жировой клетчатки, скопления жидкости. С помощью протонвзвешенных изображений оценивают структуру и целостность суставного хряща, капсулы, связок, сухожилий.

## Slide 6: Методика МРТ коленного сустава
Для исследования используется специальная поверхностная катушка
Положение пациента - лежа на спине
Нижняя конечность располагается в нейтральном положении, либо в положении наружной ротации колена на 10°-15°(для лучшей визуализации передней крестообразной связки)
Notes: Методика МРТ коленного сустава:
Для исследования используется специальная поверхностная катушка
Положение пациента - лежа на спине
Нижняя конечность располагается в нейтральном положении, либо в положении наружной ротации колена на 10°-15°(для лучшей визуализации передней крестообразной связки)

## Slide 7: Получение изображения в трех стандартных для коленного сустава плоскостях
Аксиальная плоскость
Корональная плоскость
Сагиттальная плоскость
Notes: С целью изучения состояния всех структур коленного сустава получают срезы в трех плоскостях: сагиттальной, корональной, аксиальной. МР-изображения в аксиальной плоскости получают путем наложения срезов через бедренно-надколенниковый сустав, в сагиттальной плоскости- параллельно межмыщелковому возвышению, а для корональных срезов - перпендикулярно.

## Slide 8
Выбор оптимального набора информативных последовательностей:
Т1-ВИ
Т2-ВИ
PD-ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани
Notes: Несмотря на то что нет единого общего протокола исследования коленного сустава, методика МР-исследования должна обязвключать получение срезов в Т1-ВИ, Т2-ВИ, PD-ВИ. Таким образом, проведенное исследование позволяет комплексно оценивать все структуры коленного сустава – мениски, переднюю и заднюю крестообразные связки, коллатеральные связки, суставной хрящ, собственную связку надколенника, сухожилия мышц, костные структуры.

## Slide 9: Методика МРТ плечевого сустава
Положение пациента - лежа на спине.
Верхняя конечность располагается вдоль туловища, параллельно телу в положении наружной ротации плеча.
Notes: Методика МРТ плечевого сустава:
Положение пациента - лежа на спине.
Верхняя конечность располагается вдоль туловища, параллельно телу в положении наружной ротации плеча.

## Slide 10: Получение изображения в трех стандартных для плечевого сустава плоскостях
Аксиальная плоскость
Косая корональная плоскость
Косая сагиттальная плоскость
Notes: С целью изучения состояния всех структур плечевого сустава получают срезы в косой корональной, косой сагиттальной и аксиальной плоскостях. Мр-изображения в аксиальной плоскости, ориентированные через плечевой сустав, хорошо демонстрируют анатомию суставной губы и капсулу сустава. Визуализацию мышц-вращателей плеча обеспечивает изображение в косок корональной плоскости. Для этого на полученных МР-изображениях в аксиальной плоскости срезы ориентируют параллельно оси сухожилия надостной мышцы. Определение изменений в акромиально-ключичном суставе и взаимоотношение суставной губы и капсулы сустава лучше оценивать на МР-изображениях в косой сагиттальной плоскости, которые получают путем наложения срезов перпендикулярно оси надостной мышцы или параллельно плоскости суставной впадины лопатки.

## Slide 11
Выбор оптимального набора информативных последовательностей:
Т1-ВИ
Т2-ВИ
PD-ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани
Notes: Методика МР-исследования плечевого сустава должна включать получение Т1-ВИ, Т2-ВИ, PD-FS-ВИ (протонвзвешенные изображения с подавлением сигнала от жировой ткани).

## Slide 12: Методика непрямой МР-артрографии плечевых и коленных суставов
Концепция непрямой МР-артрографии основана на возможности проникновения парамагнитного контрастного вещества после внутривенного введения в полость сустава.
Notes: Концепция непрямой МР-артрографии основана на возможности проникновения парамагнитного контрастного вещества после внутривенного введения в полость сустава.
Непрямая контрастная МР-артрография суставов позволяет с большей долей достоверности диагностировать разрывы менисков, связок, дифференцировать воспалительные изменения синовиальной оболочки от выпота в суставе, дифференцировать постоперационные грануляционные изменения в менисках от повторных разрывов.

## Slide 13: Методика непрямой МР-артрографии плечевых и коленных суставов
Нативное исследование
Непрямая артрография
Notes: В настоящее время общая схема непрямой МР-артографии суставов состоит из нескольких этапов: 1.Традиционное МРТ сустава в трех плоскостях с использованием протоколов оптимальных для плечевого и коленного суставов 2. Внутривенное введение паромагнитного контрастного вещества в дозе 0,1 ммоль на килограмм массы тела пациента 3. Выполнение пациентом физческих упражнений в течение 30 минут с нагрузкой на исследуемую конечность, необходимых для активизации проникновения паромагнитного контрастного вещества в полость сустава 4. Постконтрастное МР-исследование с получением Т1-FS-ВИ в трех плоскостях. Непрямая артография дает возможность выявить повреждения суставных губ или менисков в виде их разрывов, характеризующихся наличием в их структуре участков изменения интенсивности МР-сигналов.

## Slide 14: Методика МРТ локтевого сустава
Для исследования используется специальная поверхностная катушка
Положение пациента горизонтальное, на животе, в позе «супермена»
Верхняя конечность вытянута вперед, располагается в положении пронации
Notes: Методика МРТ локтевого сустава:
Для исследования используется специальная поверхностная катушка
Положение пациента горизонтальное, на животе, в позе «супермена»
Верхняя конечность вытянута вперед, располагается в положении пронации

## Slide 15: Получение изображения в трех стандартных для локтевого сустава плоскостях
Сагиттальная плоскость
Корональная плоскость
Аксиальная плоскость
Notes: Протокол МР-исследования включает получение изображений в сагиттальной, корональной и аксиальной плоскостях. Для получения изображения в сагиттальной плоскости срезы ориентируют перпендикулярно оси надмыщелков плечевой кости. Для получения изображения в корональной плоскости срезы проходят параллельно оси надмыщелков плечевой кости в аксиальной плоскости, перпендикулярно суставной поверхности лучевой кости – в сагиттальной плоскости. Для получения изображения в аксиальной плоскости срезы ориентируют параллельно оси надмыщелков плечевой костив корональной плоскости, параллельно плоскости лучелоктевого сустава в сагиттальной плоскости.

## Slide 16
Выбор оптимального набора информативных последовательностей:
Т1-ВИ
Т2-ВИ
PD-FS
PD-ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани
Notes: Методика МР-исследования локтевого сустава должна включать получение Т1-ВИ, Т2-ВИ, PD-FS-ВИ (протонвзвешенные изображения с подавлением сигнала от жировой ткани).

## Slide 17: Методика МРТ голеностопного сустава
Для исследования используется поверхностная радиочастотная катушка для коленного сустава или специализированная катушка для голеностопного сустава и стопы.
Положение пациента лежа на спине.
Стопа находится в нейтральном положении, строго в положении 90% подошвенного сгибания.
Notes: Методика МРТ голеностопного сустава:
Для исследования используется поверхностная радиочастотная катушка для коленного сустава или специализированная катушка для голеностопного сустава и стопы.
Положение пациента лежа на спине.
Стопа находится в нейтральном положении, строго в положении 90% подошвенного сгибания.
Этот момент при укладке пациента особенно важно учитывать, так как при избыточном тыльном сгибании связки голеностопного сустава не натянуты, что может быть причиной диагностических ошибок. Стопа фиксируется в катушке для предотвращения двигательных артефактов. Центрация производится на область голеностопного сустава (на 2-3 см ниже межлодыжковой линии).

## Slide 18: Получение изображения в трех стандартных для голеностопного сустава плоскостях
Сагиттальная плоскость
Notes: Для получения МР-изображения в сагиттальной плоскости срезы ориентируют параллельно продольной оси таранной или пяточной костей в аксиальной плоскости, перпендикулярно плоскости голеностопного сустава в корональной плоскости.

## Slide 19: Получение изображения в трех стандартных для голеностопного сустава плоскостях
Корональная плоскость
Notes: Для получения изображения в корональной плоскости срезы ориентируют перпендикулярно оси таранной или пяточной кости в аксиальной плоскости, перпендикулярно оси пяточной кости в сагиттальной плоскости.

## Slide 20: Получение изображения в трех стандартных для голеностопного сустава плоскостях
Косая корональная плоскость
Notes: Для получения изображения в косой корональной плоскости срезы ориентируют перпендикулярно оси заднего подтаранного сустава в сагиттальной плоскости и перпендикулярно оси таранной или пяточной костей в аксиальной плоскости.

## Slide 21: Получение изображения в трех стандартных для голеностопного сустава плоскостях
Аксиальная плоскость
Notes: Для получений изображений в аксиальной плоскости срезы ориентируют параллельно оси пяточной кости в сагиттальной плоскости, параллельно плоскости голеностопного сустава в корональной проекции.

## Slide 22
Выбор оптимального набора информативных последовательностей:
Т1-ВИ
Т2-ВИ
PD-FS
PD-ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани
Notes: Методика МР-исследования голеностопного сустава должна включать получение Т1-ВИ, Т2-ВИ, PD-FS-ВИ (протонвзвешенные изображения с подавлением сигнала от жировой ткани).

## Slide 23: Методика МРТ лучезапястного сустава
Для исследования лучше использовать специализированную катушку для исследования кисти и лучезапястного сустава, при ее отсутствии МРТ можно проводить в поверхностной катушке для коленного сустава, головной катушки или гибкой многофункциональной катушки.
положение пациента – лежа на животе или на боку; рука вытянута над головой параллельно плоскости стола.
Кисть - в положении пронации, фиксирована с целью исключения двигательных артефактов.
Notes: Методика МРТ лучезапястного сустава:
Для исследования лучше использовать специализированную катушку для исследования кисти и лучезапястного сустава, при ее отсутствии МРТ можно проводить в поверхностной катушке для коленного сустава, головной катушки или гибкой многофункциональной катушки.
положение пациента – лежа на животе или на боку; рука вытянута над головой параллельно плоскости стола.
Кисть - в положении пронации, фиксирована с целью исключения двигательных артефактов.

## Slide 24: Получение изображения в трех стандартных для лучезапястного сустава плоскостях
Корональная плоскость
Сагиттальная плоскость
Аксиальная плоскость
Notes: Для получения изображений в корональной плоскости направление срезов следует ориентировать вдоль условной линии проведенной через центры третьей пястной, головчатой, полулунной и лучевой костей в сагиттальной плоскости. Для получений изображений в сагиттальной плоскости срезы ориентируют вдоль продольной оси кистевого сустава в корональной плоскости и перпендикулярно каналу запястья в аксиальной плоскости. МР-изображение в аксиальной плоскости получают ориентацией срезов параллельно проксимальному ряду костей запястья в корональной плоскости и перпендикулярно оси кисти в сагиттальной плоскости.

## Slide 25
Выбор оптимального набора информативных последовательностей:
Т1-ВИ
Т2-ВИ
PD-FS
PD-ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани
Notes: Методика МР-исследования лучезапястного сустава должна включать получение Т1-ВИ, Т2-ВИ, PD-FS-ВИ (протонвзвешенные изображения с подавлением сигнала от жировой ткани).

## Slide 26: Методика МРТ височно-нижнечелюстного сустава
Исследование выполняется лёжа на спине.
Для исследования используется головная катушка или специальная поверхностная катушка.
Позиционируется на 1-2 см кпереди от наружного слухового прохода.
Notes: Методика МРТ височно-нижнечелюстного сустава:
Исследование выполняется лёжа на спине.
Для исследования используется головная катушка или специальная поверхностная катушка.
Позиционируется на 1-2 см кпереди от наружного слухового прохода.
Для изучения особенностей перемещения диска и изменения при этом его формы и расположения пациентам проводится функциональная МР-томография, то есть исследование с закрытым, полуоткрытым и максимально открытым ртом.

## Slide 27: Получение изображения в трех стандартных для височно-нижнечелюстного сустава плоскостях
Notes: Сначала проводим стандартные ИП в аксиальной проекции с толщиной срезов 2-3 мм
Затем, соответственно продольной оси головок нижней челюсти, позиционируем косо-сагиттальные и косо-корональные плоскости, соответственно.

## Slide 28
Выбор оптимального набора информативных последовательностей:
Т1-ВИ
Т2-ВИ
PD-FS
PD-ВИ
с подавлением сигнала от жировой ткани
Notes: Методика МР-исследования височно-нижнечелюстного сустава должна включать получение Т1-ВИ, Т2-ВИ, PD-FS-ВИ (протонвзвешенные изображения с подавлением сигнала от жировой ткани).
Таким образом магнитно-резонанасная томография является единственным методом лучевой диагностики, по результатам которого есть возможность комплексно оценить как мягкотканые повреждения так и повреждение костных структур сустава, информативность метода и его безвредность позволяют без каких-либо ограничений использовать МРТ как для наиболее раннего и полного определения всех признаков патологического процесса в суставе, так и для контроля эффективности лечения.