## Slide 1: Рентгенодиагностика гортани
Гончарова О.В.,
рентгенолаборант
рентгенологического отделения
БУЗОО «ГК БСМП №1»

## Slide 2: Актуальность проблемы

## Slide 3: Исторические факты
Впервые рентгенологическое исследование гортани в нашей стране было произведено С.И. Вульфсоном и Я.Г. Диллоном в 1926 году с целью диагностики склеромы гортани.
В том же году вышла первая книга, на немецком языке, «О рентгенодиагностики опухолей гортани» Г.А. Либермана.

## Slide 4: Рентгенологические методы исследования гортани
Рентгенография в прямой и боковой проекциях.
Линейная томография гортани.
Контрастная рентгенография.

## Slide 5: Рентгенологические методы исследования гортани
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).
Магнитно-резонансная томография (МРТ).

## Slide 6: Показания к проведению рентгенодиагностики гортани
Показания к проведению:
диагностика опухолей;
диагностика воспалительных заболеваний (определение протяженности воспалительного процесса, выявление заглоточных абсцессов, дифференциальная диагностика воспалительных и опухолевых процессов).
травматическое повреждение трахеи, гортани, сосудов.
выявление инородных тел.

## Slide 7: Рентгенография гортани
Рентгенография выполняется при вертикальном положении пациента.
Кассета с пленкой 13х18 см.
Пациент боком к штативу, прислоняясь к кассете плечом.
Руки опущены.
Верхний край кассеты на уровне угла нижней челюсти, нижний край на уровне головки плеча.
ЦЛ на середину кассеты по строго горизонтальной оси.
Фокусное расстояние – 1,5 м.

## Slide 8: Рентгенография гортани
Боковая проекция:
подъязычная кость;
надгортанник;
язычная валлекула;
желудочки гортани;
подсвязочное пространство, переходящее в просвет трахеи.

## Slide 9: Рентгенография гортани
Рентгенограмма в прямой проекции.
Инородное тело располагается в
области правой черпалонадгортанной
складки
Томограмма.
Помимо локализации инородного тела,
хорошо выражено повреждение хрящей
гортани

## Slide 10: Линейная томография
Линейная томография (классическая томография) – метод рентгенологического метода с помощью которого можно производить снимок слоя, лежащего на определённой глубине исследуемого объекта.

## Slide 11: Линейная томография гортани
Пациент в положении лежа на животе, руки вдоль тела.
Сагиттальная плоскость головы и шеи – строго перпендикулярна к плоскости стола.
У мужчин первый снимок производится на глубине 3-3,5см кзади от наиболее выступающей точки на коже, покрывающей щитовидный хрящ. У женщин – на глубине 1,5-2см.
Последующие томограммы следует производить на 0,5см кпереди от указанного слоя, пока не получат изображение желудочков гортани, складок.

## Slide 12: Линейная томография гортани
На линейных томограммах удается обнаружить не только детали анатомического строения органа или патологического процесса, но и изучить структуру гортани и оценить состояние голосовых складок.
Прямая передняя томограмма гортани.
утолщение голосовой складки;
сужение просвета гортанных желудочков;
вестибулярные складки;
грушевидный синус.

## Slide 13: Контрастная рентгенография гортани
Рентгенограмма гортани, трахеи, пищевода в боковой проекции:
Контрастное вещество.
Расширено ретротрахеальное пространство.
Расширино превертебральное пространство.
Ларингографи́я метод рентгенологического исследования гортани с помощью рентгеноконтрастных веществ.

## Slide 14: Контрастная рентгенография гортани
За 30 мин до исследования пациенту вводят 0,1% раствор атропина.
Проводят анестезию зева, гортанной части глотки и гортани 3% раствором дикаина.
С помощью гортанного шприца или катетера с дугообразным изогнутым концом, медленно вводят 5-10 мл рентгеноконтрастного вещества - 60% масляной взвеси пропилиодона.
Разработан также метод вдувания в гортань 2-3 г порошка тантала, который обеспечивает при рентгенологическом исследовании равномерное контрастирование внутренней поверхности органа.
Рентгенограммы в прямой и боковой проекциях с использованием напыления. 7-контуры гортани визуализированные напылением.

## Slide 15: Мультиспиральная компьютерная томография

## Slide 16: Алгоритм проведения МСКТ гортани
Уложить пациента, придать ему удобное положение: лежа на спине с максимально опущенными плечами. Область исследования уложить таким образом, чтобы плоскость сканирования была параллельна голосовым складкам.
Выбрать необходимый протокол исследования:
  Режим сканирования: спиральный.
  Диапазон сканирования: от корня языка до престневидного хряща.
  Томография проводится в направлении снизу вверх.
  Оптимальная толщина томографического среза 1,250-3 мм с реконструкцией по 0.625 мм.
  Время сканирования 12-16 сек.

## Slide 17: Дополнительные методы исследования
КТ с контрастированием при раке гортани. Видна ткань опухоли в правом грушевидном синусе (указана стрелкой), имеющая более высокую плотность, чем соседние ткани.
По назначению врача проводятся
дополнительные исследования:
    С внутривенным контрастным усилением – введение 50 мл контрастного вещества.
    Внутривенное болюсное введение 100 мл контрастного вещества.

## Slide 18: Функциональные пробы
Для рентгенодиагностики гортани, в зависимости от цели исследования, есть три вида функциональных проб:
  Во время небольшого вдоха.
  При фонации звука «и».
  В условиях пробы Вальсальвы (голосовая проба).

## Slide 19: Преимущества МСКТ по сравнению с традиционной рентгенографией
Отсутствие теневых наложений на изображении.
Возможность видеть на снимке костные структуры, мягкие ткани и кровеносные сосуды одновременно.
Более высокая точность измерения геометрических соотношений.
Более высокая чувствительность, чем при обычной рентгенографии.
Возможность мультипланарных и трехмерных реконструкций.

## Slide 20: Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография (МРТ) применяется в качестве дополнительного диагностического метода. В ее основе лежит использование магнитного поля и радиочастотного импульса для получения изображения структуры тканей и органов.

## Slide 21: Магнитно-резонансная томография гортани
МРТ гортани показывает анатомические области горла, строение лимфотической системы, кровеносных сосудов, трахею и гортань, мягкие ткани шеи. Границы соседних тканей четко и контрастно видны при МРТ.
.

## Slide 22: Проведения исследования МРТ гортани
Освободить пациента от всех металлических изделий, уточнить о наличии кардиостимулятора или других имплантантов. (Это является противопоказанием к проведению МРТ).
Пациент лежит на спине с максимально опущенными плечами. При исследовании используют шейную катушку.
Протокол исследования:
  Режимы сканирования: Т2, Т1, STIR в сагиттальной, коронарной и трансверзальной проекциях.
  Поле сканирования (FOV) 220 см.
  Толщина среза 3-5 мм.
  Общее время сканирования 10-15 мин.

## Slide 23: Сравнительная оценка МРТ с МСКТ

## Slide 24: Вывод
Современные способы исследования гортани человека, при помощи компьютерной томографии, магниторезонансной томографии являются следствием развития обычной томографии, в классическом ее понимании. Подобные исследования являются наиболее информативными, безопасными и каждый имеет свои преимущества.
Несомненными достоинствами МСКТ и МРТ исследований является возможность получения точной оценки распространенности патологического процесса, проведения дифференциальной диагностики с воспалительными изменениями.
МСКТ и МРТ при заболеваниях гортани высоко информативны и хорошо сочетается с традиционными ларингоскопическими и эндоскопическими методами исследования.

## Slide 25: Благодарю за внимание!