## Slide 1: Комплексное проведение МСКТ и МРТ при патологии височно-нижнечелюстных суставов
Мананников Максим Геннадьевич
Омская областная клиническая больница
Апрель 2018 г.
www.xraylab.ucoz.ru
http://www.opsa.info

## Slide 2: Областная клиническая больница
Скоро вековой Юбилей
29 отделений
1120 коек
2500 сотрудников
1000 методов диагностики и лечения
1 МРТ, 3 МСКТ, 12 аппаратов Р-диагностики
34 рентгенолаборанта

## Slide 3: Проблема
Заболевания височно-нижнечелюстных суставов являются частой причиной обращения в стоматологические клиники. Среди заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) от 70 до 82 % от всей патологии ВНЧС приходятся на изменения внутрисуставных взаимоотношений, включающие смещения, дефекты, деформации суставного диска, растяжения и разрывы суставных связок. В тесной связи с внутренними нарушениями рассматривается вторичный остеоартроз, развивающийся без своевременного лечения внутрисуставных нарушений. Наиболее распространенной формой внутренних нарушений является переднее вправляемое смещение суставного диска.
Данная форма внутренних нарушений, как правило, не беспокоит пациентов, может проявляться щелчками в суставе, изредка осложняется синовитом. Зачастую щелчки самопроизвольно исчезают и появляются вновь, давая о себе знать на протяжении многих лет.

## Slide 4: Аппараты
SIEMENS SOMATOM 0,2 T
PHILIPS ACHIEVA 1,5 T
PHILIPS BRILLIANCE 6

## Slide 5: МСКТ
Сбор анамнеза
Разъяснение всех нюансов для пациента
Обычная укладка, как на головной мозг

## Slide 6: Информативность

## Slide 7: МРТ
Для стандартного МРТ исследования необходима специализированная радиочастотная катушка, которая отсутствует в стандартной поставке томографов, отсутствуют стандартные немагнитные устройства для фиксации открытого рта

## Slide 8: Методика проведения
Голова пациента помещается в головную катушку с максимальным смещением в сторону заднего контура головной катушки. Центр исследования позиционируется на уровне суставного мыщелка нижней челюсти. Протокол исследования включает получение Т2-ВИ или Pd-взвешенных изображений в коронарной проекции, Т1-ВИ в аксиальной проекции.

## Slide 9: Методика исследования
По данным сканам закладываются косо-сагиттальные проекции одновременно на оба сустава в режиме 3D_mFFE для получения Т1-ВИ в положении окклюзии и при положении открытого рта. Разметка косо-сагиттальных срезов проводится по аксиальным срезам на уровне суставных мыщелков двумя блоками срезов, перпендикулярно длинной поперечной оси суставного мыщелка и корректируется по коронарным срезам параллельно ветвям нижней челюсти.

## Slide 10: Исследование с роторасширителем
Для надежной фиксации челюсти при функциональном исследовании применяется авторский роторасширитель, выполненный из амагнитного материала фторопласта.

## Slide 11: Вспомогательные устройства
Конус с наличием на поверхности винтообразной нарезки. Конус основания переходит в цилиндрическую часть диаметром 50 мм для удобства удержания. С целью снижения массы и удобства использования роторасширитель изготовлен пустотным внутри. На его основание нанесена риска для подсчета сделанных устройством оборотов. Один оборот роторасширителя увеличивает открывание рта примерно на 10 мм. При помещении конуса роторасширителя между резцами по числу оборотов определяется величина открывания рта в диапазоне от 10 мм до 45 мм.
Данное изделие перед каждым исследованием проходит стерилизационную обработку в ЦСО

## Slide 12: Функциональная МРТ ВНЧС в норме

## Slide 13: Патология
МРТ ВНЧС в косо-сагиттальной проекции.
Передний вправляемый подвывих суставного диска

## Slide 14: Патология
МРТ ВНЧС в косо-сагиттальной проекции. Передний невправляемый вывих суставного диска.

## Slide 15: Параметры исследования
Время: 15-20 минут
FOV: 190 мм
Размер шага: 2 мм.
ТR: предустановленная

## Slide 16: Сложности
Клаустрофобия
Пациенты с ограничением амплитуды движений нижней челюсти, болевым синдромом при открывании рта, что может являться причиной двигательных артефактов.

## Slide 17: Выводы
Комплексное исследование несомненно является золотым стандартом в исследовании ВНЧС. Отсутствие специализированной катушки для ВНЧС не является препятствием для исследования височно-нижнечелюстных суставов. Для этих целей можно с успехом использовать головную катушку после определенной адаптации и подбора программ исследования. Исследования ВНЧС во избежание двигательных артефактов необходимо выполнять с устройствами для фиксации нижней челюсти в положении открытого рта. В наших исследованиях внутрисуставные нарушения ВНЧС являлись наиболее частой причиной болевых ощущений в околоушной области и служили показанием для выполнения МРТ.

## Slide 18: Спасибо за внимание
www.xraylab.ucoz.ru
https://vk.com/xraylab