## Slide 1: Рентгенологические укладки при исследовании черепа
Н. Ю. Мокеева,
рентгенолаборант
рентгеновского кабинета
ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Омской области»

## Slide 2
Рентгенография (краниография) — одна из основных методик исследования черепа
Показанием к выполнению снимков черепа - наличие клинических признаков повреждений или заболеваний черепа
Противопоказания ограничиваются крайне тяжелым общим состоянием
Специальная подготовка к исследованию не нужна. Пациента просят снять все металлические украшения в зоне головы и шеи – они обладают высокой способностью отражать рентгеновские лучи и могут затенять важные участки рентгенограмм
Снимки можно сделать в положении пациента лежа, сидя и стоя

## Slide 3
Снимки черепа можно делать на любых рентгеновских аппаратах: стационарных, палатных, передвижных, переносных с применением как пленочной, так и цифровой технологий
При рентгенографии на стационарных аппаратах обязательно используется отсеивающая решетка
При выборе прямой передней или задней, а также правой или левой боковой проекций руководствуются принципом, согласно которому область поражения должна быть максимально приближена к кассете.

## Slide 4
Краниография:
- прямая проекция (передняя и задняя)
- боковая проекция (левая и правая)
- аксиальные проекции
- полуаксиальные проекции
Укладки для съемки в основных обзорных (а—д)
и полуаксиальных (е—з) проекциях

## Slide 5
Обзорные снимки черепа
Прямая проекция
Пациент стоит у рентгенографической стойки, руки вдоль туловища, голова расположена строго симметрично, срединная сагиттальная плоскость (ССП) перпендикулярна плоскости стола и совпадает со средней линией деки, подбородок прижат к шее, плоскость физической горизонтали перпендикулярна плоскости стола. Центральный луч направлен в центр кассеты через наружный затылочный выступ.
Снимок в прямой проекции должен быть строго симметричным. При этом сосцевидные отростки располагаются на одинаковом расстоянии от срединной линии и других анатомических ориентиров.

## Slide 6
Боковая проекция
Пациент стоит у рентгенографической стойки, голова повернута в сторону, или пациент лежит на животе, голова повернута в сторону, кисть сжата в кулак – под подбородок для упора. ССП параллельна плоскости стола. Плоскость физиологической горизонтали перпендикулярна плоскости стола. Центральный луч отвесно на точку пересечения, расположенную выше наружного слухового отверстия на 1см и впереди от наружного слухового отверстия на 2см.
Снимок в боковой проекции: видны один передний наклоненный отросток, одна тень треугольной формы, расположенная позади турецкого седла и соответствующая изображению обеих, наложенных друг на друга, пирамид височных костей.
Критерии правильности укладок: изображение должно быть симметричным, четким и резким, должны хорошо прослеживаться наружная и внутренняя пластины костей свода черепа, структура пирамид височных костей и костей лицевого скелета.

## Slide 7
Снимки черепа в аксиальных проекциях
Снимки черепа в передней аксиальной проекции. Пациента усаживают на низкой скамейке у снимочного стола. Вытянутая максимально вперед голова прилежит к кассете нижней поверхностью подбородка и частично передней поверхностью шеи. Центральный пучок излучения направляют на область темени.
Снимки черепа в задней аксиальной проекции (снимки основания черепа). Пациента усаживают на стул спиной к стойке и сильно запрокидывают ему голову назад таким образом, чтобы темя соприкасалось с плоскостью стойки. Плоскость физиологической горизонтали устанавливают параллельно плоскости стола, а сагиттальную плоскость и плоскость ушной вертикали — перпендикулярно к ней. Пучок рентгеновского излучения направляют в горизонтальной плоскости в центр нижней поверхности подбородка.
Критерии правильности укладок: кости основания черепа симметричны, имеют четкие и резкие очертания, хорошо видна их структура.

## Slide 8
Снимки черепа в полуаксиальных проекциях
Снимок в передней (подбородочной) полуаксиальной проекции осуществляется так же, как при съемке в носо-подбородочной проекции, однако к плоскости стола больной прилежит только подбородком, а кончик носа отстоит на 2—3 см. Пучок излучения направлен перпендикулярно в центр кассеты. При выполнении снимка в задней полуаксиальной проекции Подбородок прижат к передней поверхности шеи. Область затылка прилежит к поверхности стола. Срединная сагиттальная плоскость и плоскость физиологической горизонтали перпендикулярны его поверхности. Рентгеновскую трубку наклоняют в каудальном направлении, и пучок рентгеновского излучения центрируют под углом 45° к плоскости стола на большое затылочное отверстие.
Критерии правильности укладок: хорошо отображаются структура костей, пневматическая система сосцевидных отростков, контуры валика и гребня затылочной кости, ее внутренний рельеф, определяется симметричность изображения, проецированием в большое затылочное отверстие спинки турецкого седла.

## Slide 9
Касательные снимки свода черепа
Небольшие изменения в костях свода черепа (короткие ретины, очаги деструкции) лучше всего выявляются на контактных («прилегающих») или касательных («тангенциальных») рентгеновских снимках.
При выполнении касательных снимков пораженную область свода черепа выводят в краеобразующую зону, для этого голове больного придают положение, при котором исследуемый участок занимает наиболее выстоящее положение. Этот участок помещают над центром кассеты и направляют центральный пучок рентгеновского излучения по касательной к нему в центр кассеты, перпендикулярно к ее плоскости.
Критерии правильности укладок: контуры кости резкие, хорошо различается наружная и внутренняя пластинки и диплоэ.

## Slide 10
Касательный (тангенциальный) снимок скуловой дуги
Снимок скуловой кости в тангенциальной проекции применяют для выявления перелома тела скуловой кости, наружной стенки глазницы и наружной стенки верхнечелюстной пазухи.
Пациент лежит на животе. Голову поворачивает в сторону таким образом, чтобы срединная сагиттальная плоскость ее образовывала с кассетой угол в 60°, открытый кзади, а плоскость физиологической горизонтали была перпендикулярна кассете. Пучок излучения направляют касательно по отношению к исследуемой скуловой кости.
Критерии правильности укладок: изображение должно быть четким и резким, видны тело скуловой кости, ее лобный отросток, передняя стенка верхнечелюстной пазухи.

## Slide 11
- Кости носа
Турецкое седло
нижняя челюсть
ВНЧС
придаточные пазухи носа
височные кости по Шюллеру
височные кости по Майеру
височные кости по Стенверсу
Орбиты по Резе
Прицельные снимки:
Прицельный снимок костей носа
Укладка производится так же, как для снимка черепа в боковой проекции, для более отчетливого изображения каждой из носовых костей снимки выполняют с обеих сторон.
Критерии правильности укладки: видна структура носовых костей, прилежащая к пленке носовая кость должна иметь неискаженное изображение.

## Slide 12
Прицельный снимок турецкого седла
Укладка пациента для выполнения снимка и центрация пучка излучения как при выполнении снимка черепа в боковой проекции (нужно найти точку, находящуюся на 3 см кпереди от козелка уха и на 1,5 см выше базальной линии ) Более четкое изображение деталей турецкого седла достигается применением узкого тубуса или тщательным диафрагмированием пучка излучения с помощью щелевой диафрагмы.
Критерии правильности укладки: контуры деталей турецкого седла должны быть четкими и резкими, изображение структурных образований правой и левой половины седла накладывается друг на друга, и на снимке видно изображение одного переднего наклоненного отростка, определяется один контур дна турецкого седла, спинка, бугорок седла, гипофизарная ямка, клиновидная пазуха.

## Slide 13
Прицельные снимки нижней челюсти в косой проекции
При снимке нижней челюсти в прямой проекции – голову несколько запрокидывают назад так, чтобы горизонтальное направление имела линия, соединяющая наружное слуховое отверстие и угол рта.
При снимке нижней челюсти в косой проекции – пациент лежит на боку. Кассета располагается под углом 30° к плоскости стола, открытым в каудальном направлении. Больной прилежит к кассете щекой и нижней челюстью. Срединная сагиттальная плоскость головы с плоскостью кассеты образует угол примерно в 40°, открытый краниально. Пучок рентгеновского излучения направляют под углом 20° к вертикали в краниальном направлении на середину тела нижней челюсти в центр кассеты.
Критерии правильности укладки: на угол и ветвь нижней челюсти накладывается изображение подъязычной кости.

## Slide 14
Прицельная рентгенография ВНЧС
Укладка как для снимка черепа в боковой проекции, выполняются снимки как с закрытым так и с открытым ртом. Более четкое изображение достигается с применением узкого тубуса. Хорошо виден ВНЧС на снимке височной кости в косой проекции по Шюллеру.
Критерии правильности укладки: хорошо видны головка нижней челюсти, нижнечелюстная ямка, венечный и мыщелковый отросток, ветвь и угол нижней челюсти.

## Slide 15
Придаточные пазухи носа
Пациент с открытым ртом находится в вертикальном положении, подбородком он касается кассеты, а кончик носа отстоит от неё на 2-2,5см. Центральный луч направлен перпендикулярно к ней и проходит в сагиттальном направлении на уровне наружных углов глазниц. На снимке должно произойти проекционное смещение изображения пирамид и всего основания черепа ниже дна верхнечелюстных пазух.
Критерии правильности укладки: определяется симметричностью полученного изображения, тени пирамид височных костей не перекрывают придаточные пазухи, хорошо видны костная структура стенок околоносовых пазух, наличие или отсутствие жидкости в них.

## Slide 16
Снимки височной кости в косой проекции по Шюллеру
Пациент лежит на животе, голова повернута в снимаемую сторону, срединная сагиттальная плоскость головы параллельно пленке, плоскость физической горизонтали образует с пленкой угол 90º. Сжатую в кулак кисть руки, больной подкладывает под подбородок для удержания головы в заданном положении. Ушную раковину на снимаемой стороне отгибают вперед. Центральный луч направлен каудально под углом 30º на 1-2 см ниже наружного слухового отверстия. Используется узкий тубус или диафрагмируется поле необходимых размеров. Снимки выполняются с двух сторон.
Критерии правильности укладки: выявляется структура костей, передняя и задняя поверхности пирамиды височной кости, верхушка сосцевидного отростка, его пневматические ячейки, ВНЧС, совпадают изображения наружного и внутреннего слуховых отверстий.

## Slide 17: Снимки височных костей в осевой проекции по Майеру
Пациент лежит на спине, подбородок слегка приведен к груди. Голову больного поворачивают в сторону таким образом, чтобы срединная сагиттальная плоскость образовала с плоскостью стола угол 45°. Ушную раковину отгибают кпереди. Кассету размером 13х18 см на клиновидной подставке подкладывают под исследуемое ухо с расчетом, чтобы она располагалась по отношению к плоскости стола под углом 15°, открытым кнаружи. Наружное слуховое отверстие исследуемой стороны должно находиться по средней линии кассеты на 3 см выше ее центра. Рентгеновскую трубку скашивают в каудальном направлении, и пучок рентгеновского изучения направляют под углом 45° через лобный бугор противоположной стороны на наружное слуховое отверстие исследуемого уха. Критерии правильности укладки: изображение резкое, четкое, пирамида височной кости имеет прямоугольную форму, длина её в 2 раза больше ширины, на уровне головки нижней челюсти определяется отображение наружного слухового прохода.

## Slide 18
Снимки височных костей в поперечной проекции по Стенверсу.
Пациент лежит на животе, руки вытянуты вдоль туловища либо подложены под грудь, срединная сагиттальная плоскость головы образует с плоскостью стола угол 45º. Пациент прилежит к кассете верхнеглазничным краем, скуловой костью и кончиком носа. Подбородок прижат к передней поверхности шеи. Наружное слуховое отверстие находится на 2 см ниже центра кассеты. Центральный луч под углом 10º скашивают краниально и направляют в центр кассеты.
Критерии правильности укладки: четко видна структура пирамиды и сосцевидного отростка височной кости, изображение пирамиды имеет удлиненную треугольную форму. Четко выявляются верхушка и внутренний слуховой проход.

## Slide 19
Снимок глазницы в косой передней проекции (по Резе)
Пациент лежит на животе. Голову поворачивают в сторону и укладывают таким образом, чтобы к кассете прилегали надбровная дуга, скуловая кость и кончик носа, а в центре ее находилась исследуемая глазница (для более отчетливого изображения канала зрительного нерва). Срединная сагиттальная плоскость головы образует с плоскостью стола угол в 40-50°, открытый кзади. Центральный луч направляют на наружный угол глаза исследуемой стороны.
Критерии правильности укладки: должна быть четко видна структура костей. Изображение зрительного канала проецируется вблизи наружной стенки глазницы в виде четкой кольцевидной тени.

## Slide 20
Многие пациенты при проведении рентгенологического исследования опасаются, что он организм подвергается определенной лучевой нагрузке, она действительно существует, но в минимальных количествах.
Если делать исследования с определенными интервалами по времени, то организм даже не почувствует присутствующее излучение.
В среднем, за одно рентгенологическое исследование черепа больной получает 4% от годовой нормы облучения от естественных источников. Примерно столько же получает человек, который в течение часа пребывает на открытом солнце.
Кроме того, у каждого пациента существует свой лучевой паспорт, в котором в обязательном порядке фиксируются данные о каждом пройденном рентгенологическом исследовании .

## Slide 21
Рентгенография черепа вносит существенный вклад в общую структуру рентгенографических исследований и востребована в клинической практике
Укладки черепа разнообразны, требуют знаний анатомических ориентиров для правильного выполнения исследования