## Slide 1: МЕТОДИКА РЕНТГЕНОГРАФИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
Куликов Юрий Андреевич
Рентгенолаборант
ООО «МЦСМ «ЕВРОМЕД»

## Slide 2: Анатомия тазобедренного сустава человека
Самый крупный в человеческом организме, тазобедренный сустав, входит в так называемый пояс нижних конечностей. Он несёт огромную нагрузку, обеспечивая двигательную активность, трудоспособность человека, возможность выполнения им различных видов деятельности. Без его здоровья и полной функциональности человек сильно ограничен в жизни, а получение инвалидности по заболеванию данного сустава может в достаточной мере снизить самооценку и социальную адаптацию в обществе.

## Slide 3
Анатомия тазобедренного сустава отличается от других суставов конечностей тем, что в нем участвует тазовая кость. Вернее, ее вертлужная впадина, особым образом изогнутая и полностью повторяющая очертания шаровидной головки бедра. Они полностью конгруэнтны, то есть соответствуют по размеру и форме.
Сустав относится к шаровидному типу и носит название ореховидного, так как бедренная головка закрыта вертлужной впадиной на две трети.

## Slide 4: В каких случаях требуется замена тазобедренного сустава?
Замена тазобедренного сустава необходима при тяжелых повреждениях хряща, в случаях, когда гладкая поверхность становится грубой, и кость остается обнаженной из-за воспаления в суставе. При изнашивании хряща пациент испытывает невероятно сильную боль и дискомфорт, которые ограничивают движение, что приводит к тому, что пациент не в состоянии ходить, подниматься или спускаться по лестницам и жить привычной жизнью
Замена тазобедренного сустава является высокоэффективным решением для устранения физического повреждения сустава в тех случаях, когда другие нехирургические методы не помогают

## Slide 5: Эндопротезирование суставов
Виды эндопротезирования: первичное, ревизионное, онкологическое
Первичное: коксартроз (идопатический, диспластический, посттравматический); асептический некроз; переломы головки и шейки бедренной кости; несросшиеся переломы и ложные суставы
Ревизионное: нестабильность эндопротеза; вывихи, переломы эндопротезов. нарушение правил эндопротезирования с нарушением биомеханики
Онкологическое: опухоли и метастазы проксимального отдела бедренной кости

## Slide 6: Эндопротезы
Эндопротез моделирует вид и форму нормального сустава и воспроизводит его функцию
Арсенал хирурга: импланты для крупных (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) и мелких суставов стоп и пальцев кисти
Материал эндопротезов: особо прочные и биоинертные виды металлических сплавов, керамики и полиэтилена
По составу конструкции: монополярные (только ножка) и биполярные (ножка и чаша)
По виду фиксации: цементные, бесцементные, гибридные

## Slide 7: Эндопротезы
Эндопротезы выпускают около 50 фирм:
Zimmer
Cerafit
Sulzer
Biomet
Keramet
Aeskulap
Howmedica
Beznoska
ЭСИ (Россия)
Имплант-МТ (Россия)

## Slide 8: Перед выполнением операции хирург планирует еЁ с помощью трАфарета

## Slide 9: Для планирования любой операции эндопротезирова-ния существуют специальные рентген-трафареты

## Slide 10: После планирования получается «калька» с «врисованным» в рентгенограмму эндопротезом

## Slide 11: РЕНТГЕНОГРАФИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Выполнение снимков тазобедренных суставов показано при различных заболеваниях сустава: воспалительных, в том числе туберкулезных поражениях; дегенеративно-дистрофических, аномалиях развития и других, а также при травмах

## Slide 12: Рентгенологическое исследование до операции:
Рентгенография пораженного сустава с захватом проксимальной трети бедренной кости:
    Задняя проекция
    Медиолатеральная проекция в положении лягушки (или по Лауенштейну)
Центральный луч направляется на проекцию шейки бедренной кости

## Slide 13: Укладка ПАЦИЕНТА для выполнения снимков
Укладки тазобедренного сустава производятся в двух взаимно перпендикулярных проекциях: прямой задней и боковой
Для изучения изменений мягких тканей сустава, трофических нарушений, ширины суставной щели необходима сравнительная, то есть симметричная, рентгенография обоих суставов на одной пленке
Снимки выполняются с обязательным применением отсеивающей решетки

## Slide 14: ПРЯМАЯ ЗАДНЯЯ ПРОЕКЦИЯ
Пациент лежит на спине. Нижние конечности вытянуты вдоль стола. Шейка бедренной кости повернута кнутри в среднем на угол 20°, и, чтобы получить неискаженное изображение, необходимо установить ее в положении, параллельном рентгенографическому столу и пленке

## Slide 15: ,
Для этой цели производят ротацию исследуемой конечности кнутри на угол 20°
Центрация Rg-луча на головку бедренной кости
Снимки производят с обязательной защитой гонад

## Slide 16: Влияние ротации нижней конечности на изображение тазобедренного сустава
Анатомическая позиция
Медиальная ротация
Латеральная ротация

## Slide 17: Рентгенография пораженного сустава с захватом проксимальной части бедренной кости
Центральный луч направляется на шейку бедренной кости

## Slide 18: БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ С ОТВЕДЕНИЕМ
Конечность сгибают в коленном суставе под углом в 90°
Бедро и голень наружной поверхностью прилежат к столу

## Slide 19
Ориентирами для нахождения проекции тазобедренного сустава на кожу служат лобковый бугорок и верхняя передняя подвздошная ость. Расстояние между ними делят на три части. На 1-2 см ниже точки, лежащей на границе наружной и средней трети указанного расстояния, проецируется щель тазобедренного сустава

## Slide 20: Двухстороняя проекция в позиции лягушки (отведение бедер на 40-45 градусов)

## Slide 21: Рентгенологический контроль после операции
Для оценки правильности установки эндопротеза
После операции
Через 2 – 3 недели
Для динамического наблюдения
Раз в 3 месяца в течение 1-го года
Раз в год в последующем

## Slide 22: Объем рентгенологического исследования после операции :
Рентгенография оперированного сустава с визуализацией всей конструкции эндопротеза:
    Задняя проекция
    Медиолатеральная проекция
Центральный луч направляется на проекцию шейки эндопротеза

## Slide 23: КОНТРОЛЬ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ
Пациентка 67 лет
Через 5 дней после операции

## Slide 24: КОНТРОЛЬ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ
Пациентка 67 лет
Через 5 дней после операции

## Slide 25: Поверхностное эндопротезирование ПАЦИЕНТ 57 ЛЕТ через 1,5 года

## Slide 26: Тотальное эндопротезирование по технологии De Puy с бесцементной фиксацией через 2,5года. Пациент 67 лет
П
П

## Slide 27: Критерии оценки эндопротеза
Оценка ориентации и положения компонентов протеза
Критерии стабильности
Критерии нестабильности эндопротеза
Критерии периартикулярной оссификации
Наличие перипротезных переломов
Критерии износа полиэтилена

## Slide 28: ВЫВОДЫ
Успех эндопротезирования тазобедренного сустава во многом зависит от качества выполненного рентгенологического исследования.
Рентгенография сустава перед протезированием имеет свои особенности, которые следует скрупулезно соблюдать

## Slide 29: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ