## Slide 1: Характеристика патологоанатомического отделения БУЗОО "КОД"

## Slide 2: Патологоанатомическое отделение расположено на базе двух стационаров БУЗОО "КОД", обслуживает стационар и поликлинику стационара №1, а также стационар и поликлинику филиала.
Операционный корпус с патологоанатомическим отделением стационара №1
Стационар №2

## Slide 3
С 2012 года гистологическое отделение БУЗОО «КОД» переехало в новый корпус, производственные условия, которого полностью соответствуют санитарным нормам и правилам.
Кабинеты для лабораторных исследований оборудованы современной централизованной системой приточно-вытяжной вентиляции
Все лабораторные помещения облицованы кафелем, оборудованы бактерицидными лампами
Все кабинеты полностью оснащены необходимой мебелью, холодильниками
Имеются архивы со стеллажами для хранения гистологических стекол и блоков
отделение полностью компьютеризировано,
оснащено современным гистологическим оборудованием,

## Slide 4
В отделении проводятся следующие исследования:
исследования операционного и биопсийного материала;
аутопсии;
срочные исследования во время оперативного вмешательств;
консультация гисто- и цитопрепаратов;
иммуногистохимические исследования;
FISH-исследования;
цитологические диагностические исследования;
цитологические исследования при проведении профилактических осмотрах,
ПЦР-лаборатория

## Slide 5: Этапы приготовления гистологических препаратов Для проведения всех видов исследований патоморфологическое отделение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием фирм ZEISS и LEICA.

## Slide 6: Вырезка операционного материала
Notes: Станция макроскопического исследования и вырезки операционного материала для гистологического исследования. Станция снабжена двумя контурами принудительной вентиляции. Станция имеет хорошее общее (лампа дневного света) и точечное освещение, полки для инструментария и растворов, лупы на гибком держателе, возможность хранения влажного архива, кран для горячей и холодной воды с гибким шлангом и оборудование для канализации, а так же встроенную бактерицидную лампу с таймером.

## Slide 7: Проводка Автомат для гистологической обработки Leica АSР 200 S Автомат для гистологической обработки Microm Shandon Excelsior ES
Автомат для гистологической обработки Microm STР -120

## Slide 8: Заливка парафиновых блоков Заливочная станция Leica EG1160. Заливочный центр совмещающий диспенсер парафина, охлаждающую плату и подогреваемые емкости для заливочных форм и кассет. Заливочная станция Microm ЕС 350 состоит из 2-х отдельных консолей- модули нагрева и охлаждения, каждый из которых может работать отдельно

## Slide 9: Формы для заливки блоков

## Slide 10: Изготовление срезов на микротоме Микротом Microm НМ 450 Санный микротом с автоматической подачей, выравнивания и ретракции (отвод) препарата при обратном ходе. Для приготовления срезов из залитых в парафин препаратов Микротом Microm НМ 430 Санный микротом Водяная баня Microm Водяная баня специально сконструирована для расправления гистологических срезов. Столик нагревательный Медакс Для сушки стекол
Notes: При изготовлении срезов используем одноразовые микротомные ножи (лезвия)

## Slide 11: Покраска гистологических стекол
Notes: Автомат для окраски гистологических срезов Microm HMS70
Для рутинной работы в лаборатории. Простой в использовании. Циклический принцип работы
Автостейнер XL Leica ST 5010 Автоматическая система для окраски гистологических препаратов
Система обеспечивает быструю окраску гистологических препаратов с одновременной окраской эозином и гематоксилином.
Аппарат для заключения под покровное стекло Leica CV5030
Для автоматического заключения под покровное стекло срезов тканей.

## Slide 12: Срочные гистологические исследования
Микротом –криостат Microm НМ 525 Предназначены для получения срезов из замороженной ткани
Notes: Срочные гистологические исследования выполняются интраоперационно (во время операции) в случаях, когда хирургам надо понять, что же представляют собой ткани оперируемого органа. В отличие от обычного процесса изготовления гистологических препаратов, исследуемый образец ткани пациента подвергается уплотнению путем быстрого охлаждения

## Slide 13: ИГХ и FISH-исследования
Иммуногистостейнер Leica Bond-maX
Иммуногистостейнер Bench Mark ХТ
Полностью автоматизированная система для иммуногистохимического окрашивания и in situ гибридизации Аппарат автоматически выполняет все этапы приготовления препаратов, включая депарафинизацию, демаскировку антигена и подкраску гематоксилином в одной системе.
Notes: Иммуногистохимическое исследование - особый вид исследования ткани, который предполагает использование специальных реактивов. При гистологическом исследовании материал, полученный при биопсии или после операции, окрашивают с помощью красителей. При иммуногистохимическом исследовании используют специальные реактивы, содержащие антитела, меченные специальными веществами. Иммуногистохимическое исследование проводится в лаборатории. Для его проведения необходима опухолевая ткань, которую обычно получают при биопсии или после операции. Выполняется тонкий срез ткани (обычно она залита в парафин) после чего производится окрашивание с помощью специальных реактивов. Пациенткам с заболеванием рак молочной железы FISH тест проводят, если иммуногистохимическое исследование препаратов гистологии на степень агрессивности опухоли (HER 2) дало положительный или подозрительный результат. Флуоресцентная гибридизация (FISH тест) является новейшим методом, с помощью которого можно установить положение генетического материала в клетке вплоть до отдельных генов и генных сегментов

## Slide 14: Цитология
В состав отделения входит Централизованная цитологическая лаборатория (ЦЦЛ), осуществляющая исследования цитологического материала при проведении профилактических осмотров из 56 ЛПУ города и области.
Окраска цитологических стекол проводится в вытяжном шкафу, который предназначен для работы с вредными и токсическими химическими реактивами, красителями.

## Slide 15: Зона отдыха

## Slide 16
Спасибо за внимание