## Slide 1: Особенности проведения Автоматизированной инфузии. Виды инфузионных насосов и их назначение
А.В. Клементьев,
врач-анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., преподаватель ЦПК РЗ, г. Омск

## Slide 2: Инфузионная терапия
Инфузионная терапия – метод лечения, основанный на введении в кровоток растворов определенного состава, объема и концентрации, с целью коррекции патологических потерь организма или их предупреждения, а также введении лекарственных средств парентеральным путем.

## Slide 3: Виды инфузии
Инфузионные манжеты
Инфузион-ные системы
Регуляторы
потока
Гравитационная
инфузия
Инфузия под
давлением
Комбинированная инфузия
Волюметричес-кие насосы
Шприцевые насосы
Автоматизированная инфузия
Эластомерные помпы
Прочие типы насосов
Прочие
помпы
Объемные ограничите-ли
Notes: Точность
Непрерывность (Напр.: Катехоламины – Допамин, Добутамин)

## Slide 4: Автоматизированная инфузия
Гравитационная
инфузия
Автоматизи-рованная инфузия
При автоматизированной инфузии введении растворов и лекарственных средств осуществляется при помощи электронных инфузионных насосов различных типов – шприцевых, перистальтических, роликовых и др.

## Slide 5: Гидростатическое давление
Рассмотрим действие гидростатического давления на примере гравитационной инфузии.
Инфузионный раствор попадает в кровоток под действием давления столба жидкости. Величина этого давления не зависит от формы контейнера и определяется вязкостью жидкости, высотой между уровнем жидкости в сосуде и нулевым уровнем (Рис. 1.2) и ускорением свободного падения.
Рис. 1.2
Нулевой гидростатический уровень
Р
–1.0– 1.5 м
h
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
На рис. 1.2 показано действие гидростатического давления при в инфузии в вену руки при положении пациента лежа.
Нулевая точка гидростатического уровня соответствует нулевой точке правой лучевой артерии.
Расстояние h соответствует высоте между установленной канюлей и уровнем заполнения инфузионного флакона.
Давление P соответствует давлению в установленной канюле или давлению, необходимому для введения раствора в вену.
Для выполнения инфузии гидростатическое давление должно быть выше венозного давления.
При гравитационной (самотечной) инфузии площадь поперечного сечения (площадь давления) не имеет значения.
Давление зависит только от разницы высоты и плотности инфузионного раствора.

## Slide 6: Гидростатическое давление
Высоту установки инфузионного флакона или пакета следует выбирать между 800 мм и 1500 мм.
Для обеспечения надежного запаса давления при гравитационной инфузии, как правило флакон устанавливается на 900 мм выше точки установки внутривенной канюли.
Такая высота учитывает всевозможные
сопутствующие факторы (диаметр
и длина трубок инфузионной системы,
клапаны и фильтры, диаметр
установленной канюли и пр.).
–900 мм
Рис. 1.4
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
Применяя уравнение гидростатического давления можно рассчитать высоту подвешивания инфузионного флакона или пакета для гравитационной инфузии.
При проведении инфузии у пациента с ЦВД 7 мм рт.ст., необходима высота не менее 100 мм – в идеальной ситуации, без колебаний давления. В то же время, при проведении инфузии у пациента с САД 70 мм рт.ст. , необходима высота около 1000 мм – в идеальной ситуации, без колебаний давления. Эти высоты вычислены для раствора плотностью 1 г/см3 и ускорения свободного падения 9,81 м/с2.

## Slide 7: Погрешность при инфузии
± 50%
± 10%
Инфузионные системы
Регуляторы
потока
Гравитационная инфузия
Волюметрические насосы
Шприцевые
насосы
± 2%
± 5%
Автоматизированная инфузия
Notes: Гравитационная инфузия: большая погрешность из-за разных факторов: - размер и длина канюли состояние и размер вен вид и расположение доступа инфузионная система дополнительные фильтры и клапаны температура вязкость градиент высота роликовый зажим
Гравитационная инфузия:
Большая погрешность из-за множества факторов:
диаметр и длина канюли, состояние и диаметр вен, вид и расположение доступа, инфузионная система, дополнительные фильтры и клапаны,
температура, вязкость, градиент высоты, роликовый зажим

## Slide 8: Преимущества автоматизированной инфузии
Самая высокая из существующих методов точность инфузии
Поддержка скорости инфузии на заданном уровне
Точное выполнение лекарственных назначений
Профилактика осложнений лекарственной терапии, связанной с очень быстрым в\в введением медикамента (вазопрессоры, парентеральное питание и др.)
Удобство в работе
Система оповещения / сигнализации
Программирование в широком диапазоне параметров и значений
Документирование и анализ инфузионной терапии
Экономия рабочего времени
Интеграция и передача данных об инфузии

## Slide 9: Автоматизированная инфузия
Автоматизированные системы позволяют не только увеличить инфузионного давление, но и регулировать, управлять и мониторировать
скорость и объем инфузии.
Предустановленные параметры можно непрерывно и автоматически контролировать, а при из изменении, активировать акустическое и/или визуальное предупреждение.
Одним из основных преимуществ автоматизированных инфузионных систем является повышение безопасности пациента благодаря использованию различных датчиков контроля инфузии (воздух в системе, инфузионное давление и пр.).
Возможность возложить интенсивный мониторинг инфузии на полуавтоматические электронные приборы, позволила перераспределить нагрузку на медперсонал в пользу других важных клинических задач.
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
Для внутривенного введения больших объемов растворов за относительно короткое время, требуется значительно большее рабочее давление.
Применение гравитационной инфузии для достижения такого давления крайне ограничено высотой подвешивания флакона или пакета.
Автоматизированные системы позволяют не только увеличить инфузионного давление, но и регулировать, управлять и мониторировать
скорость и объем инфузии. Предустановленные параметры можно непрерывно и автоматически контролировать, а при из изменении, активировать акустическое и/или визуальное предупреждение.
Одним из основных преимуществ автоматизированных инфузионных систем является повышение безопасности пациента благодаря использованию различных датчиков контроля инфузии (воздух в системе, инфузионное давление и пр.).
С появлением возможности возложить интенсивный мониторинг инфузии на полуавтоматические электронные приборы, появляется возможность перераспределения нагрузки на средний медперсонал в пользу других важных ежедневных клинических задач.

## Slide 10: Автоматизированная инфузия
Автоматизированные инфузионные системы классифицируются по способу выполнения инфузии.
Наиболее часто используются в клинике:
гравитационные (капельные) дозаторы с инфузионным контролем
инфузионные насосы с ротационным перистальтическим механизмом
инфузионные насосы с линейным перистальтическим механизмом
инфузионные насосы с объемной камерой
шприцевые насосы
Другой способ классификации - по типу регулировки инфузии.
Существует два основным метода:
инфузия с капельным контролем
инфузия с объемным контролем (волюметрическая)
Обе классификации широко применяются в клинической практике при выборе оборудования.
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.

## Slide 11: История автоматизированной инфузии
Первый шприцевой насос
Dr. Hess (1951)
Первый перистальтический
роликовый насос
Infusomat I (1971)
Первые инфузионные насосы
Notes: the world’s first infusion pump was developed by B.Braun in cooperation with Dr. Hess

## Slide 12: 60 лет инноваций в автоматизированной инфузии
1951
Первый шприцевой насос
Фиксированная скорость инфузии 1 мл/мин для введения вазопрессоров
1959
Юнита 12
Регулируемая скорость инфузии
1964
Перфузор®
Встроенный индикатор времени для отображения времени до завершения инфузии
1971
Инфузомат ®
Первый насос для введения больших объемов с роликовым механизмом

## Slide 13: Инфузионные насосы с перистальтическим механизмом
Перистальтика - способ движения, обусловленный синхронным действием ротора двигателя.
Для перистальтики характерны наличие фаз волнообразного сокращения и расслабления, благодаря которым и происходим перемещение жидкости (инфузионного раствора).
В инфузионных технологиях используются перистальтические системы двух типов:
- Линейные перистальтические насосы (пальчикового типа)
Ротационные перистальтические насосы (роликового типа)
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
Перистальтика - способ движения, обусловленный синхронным действием ротора двигателя.
Для перистальтики характерны наличие фаз волнообразного сокращения и расслабления, благодаря которым и происходим перемещение жидкости (инфузионного раствора).
В инфузионных технологиях используются перистальтические системы двух типов:
- Линейные перистальтические насосы (пальчикового типа)
Ротационные перистальтические насосы (роликового типа)

## Slide 14: Цели применения перистальтических насосов:
Введение высокоэффективных препаратов в строго определенных концентрациях, что требует точного дозирования.
Инфузия в строго определенных концентрациях предупреждает перегрузку объемом вводимой жидкости.
Проведение длительной инфузии

## Slide 15: Линейный перистальтический насос
В линейном перистальтическом насосе гибкую инфузионная магистраль укладывают на расположенные рядом пальчиковые элементы, которые последовательно сжимают магистраль в направлении инфузии. В результате синхронизированного сжатия магистрали, содержащийся в ней раствор движется по направлению к пациенту. Каждый перистальтический цикл перемещает определенный объем жидкости.
Рис. 2.2
Инфузионная магистраль
Противоположная сторона
Перистальтические пальцы
Жидкость
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
На рис. 2.2 схематично изображен линейный перистальтический насос.
Перистальтические элементы последовательно прижимают трубку к противоположной стороне, вызывая поступательное движение жидкости внутри эластичной магистрали.

## Slide 16: Роликовый перистальтический насос
В роликовом перистальтическом насосе гибкую инфузионная магистраль укладывают между вращающимися роликами (ротор) и противоположной опорной рамой (статор). В результате вращательных движений ротора и роликов, по инфузионной магистрали постоянно проходят серии волнообразных сжатий. В отличие от линейного перистальтического насоса все ролики запускаются и движутся одновременно. Фазы синхронного сжатия и расслабления магистрали обеспечивают движение жидкости по направлению к пациенту (плазмаферез, насосы для энтерального питания)
Ролик
Ротор
Жидкость
Статор
Ролик
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
На рис. 2.3 схематично изображен роликовый перистальтический насос.
Видны пластиковые ролики, установленные на внешней окружности ротора, которые вращаются и непрерывно перемещают жидкость.
Оба способа перистальтической инфузии - линейный и роликовый - обеспечивают возможность введения необходимого объема при помощи датчика капель. Эти способы аналогичны гравитационному дозированию, за исключением того, что механический зажим магистрали заменен активным перистальтическим устройством. Перистальтические насосы с волюметрическим контролем широко используются в повседневной клинической практике.

## Slide 17: Специальные инфузионные магистрали
Перистальтические насосы с волюметрическим контролем
требуют использования специальных инфузионных магистралей.
Такие магистрали гарантируют, что в каждом сегменте магистрали находится точно измеренный объем жидкости. Такие магистрали производятся по строгим допускам и обеспечивают точную дозировку инфузионных растворов.
Эластичный сегмент магистрали (обычно из силикона) разрабатывается в соответствии с типом насоса и назначением.
Инфузионная магистраль, соответствующая перистальтическому механизму, обеспечивает точность инфузии
для роликовых перистальтических насосов - ± 10%
для линейных перистальтических насосов - ± 5%
Инфузионные насосы с роликовым перистальтическим механизмом сегодня используются редко. Относительно высокая погрешность объемной инфузии ограничивает их применение в основном энтеральным питанием.
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
Производители предлагают специальные магистрали для своих инфузионных насосов.
Указанная на слайде точность может быть достигнута только при использовании совместимой инфузионной магистрали.
Следующее справедливо для обоих типов перистальтики (линейной и роликовой):
Чем больше количество перистальтических элементов (пальчиков или роликов), тем меньше пульсация и точнее инфузия
Строго следите за соблюдением направления инфузии в обоих типах перистальтики.
Инфузия под давлением возможна только при соблюдении направления и правильном выборе инфузионной магистрали.
При использовании перистальтических насосов необходимо использовать только инфузионные магистрали, устойчивые к давлению. Стандартные инфузионные системы, соответствующие DIN 58362 не подходят для автоматизированной инфузии под давлением и могут использоваться только для гравитационной инфузии.

## Slide 18: Шприцевые насосы
Шприцевые насосы используются для введения небольших объемов (до 60 мл) с малой скоростью (как правило, до 99,9 мл/ч) и высокой точностью под контролем давления. Раствор вводится через инфузионную магистраль путем опорожнения шприца под действием линейного привода (мотор, трансмиссия и резьбовой стержень). Линейный привод может быть использован для одного или более шприцев, в зависимости от типа насоса.
Скорость инфузии прямо пропорциональна скорости движения поршня, а точность инфузии зависит от конструкции линейного привода и устройства шприца.
шприц
раствор
пациент
направление инфузии
привод
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.

## Slide 19: Шприцевые насосы
Современные инфузионные шприцевые насосы оснащены точным приводом с микропроцессорным управлением, который позволяет выполнять инфузию с точностью ± 2%.
Высокая точность инфузии позволяет использовать шприцевые насосы для введения концентрированных высокоактивных лекарств, а также в неонатологии и педиатрии, при существенных ограничениях объема инфузии.
двигатель
резьбовой шток
Notes: Рис. 1 иллюстрирует применение гидростатического давления при введении раствора в вену руки в положении лежа. Гидростатическая нулевая точка соответствует уровню артерии правой руки. Расстояние “h” соответствует высоте между установленной в/в канюлей и уровнем жидкости во флаконе. Значение ”p” соответствует давлению на уровне установленной канюли или давлению, необходимому для внутривенного введения жидкости. Для выполнения инфузии это давление должно быть выше давления в сосудистом русле (венозного давления). При гравитационной (капельной) инфузии площадь поперечного сечения или площадь давления не имеет значения. Давление зависит только от высоты столба и вязкости жидкости.
Современные инфузионные шприцевые насосы оснащены точным приводом с микропроцессорным управлением, который позволяет выполнять инфузию с точностью ± 2%. Высокая точность инфузии позволяет использовать шприцевые насосы для введения концентрированных высокоактивных лекарств, а также в неонатологии и педиатрии, при существенных ограничениях объема инфузии.
Специальные шприцы для насосов вместе с прецизионным приводом позволяют добиться высокой точности инфузии.
Тенденцией в инфузионной терапии (особенно в области интенсивной терапии) является использование так называемых модульных инфузионных насосов. Эти модули – перистальтические и шприцевые - расположенные один над другим, могут управляются с помощью единой
программируемой базовой станции. Это дает возможность организовать интенсивную инфузионную терапию на самом современном уровне.

## Slide 20: Цели применения шприцевых насосов:
Введение высокоэффективных препаратов в строго определенных концентрациях, что требует точного дозирования.
Инфузия в строго определенных концентрациях предупреждает перегрузку объемом вводимой жидкости.

## Slide 21
Выбор инфузионной стойки для крепления насоса
Не используйте обычные
3 – 4-лучевые стойки для крепления инфузионных насосов
Для крепления инфузионных насосов используйте 5-лучевые стойки
Notes: 21
21

## Slide 22
фм мобайл
Устойчивая инфузионная стойка.
Для фм системы с 9 помпами.
5 больших колес (управляемых),
2 из которых с фиксаторами.
Удобная ручка для передвижения стойки.
4 крюка для инфузионных емкостей.
Контейнер для мусора.

## Slide 23: Новые типы стоек:

## Slide 24: Визуализация пусковых характеристик
Упражнение для самостоятельного выполнения:
  1. Возьмите шприц и полностью извлеките шток
  2. Введите шток на несколько мм – остановитесь, когда ощутите сопротивление
  3. Надавите на шток – обратите внимание, что давление сначала повысится но шток остается неподвижным – фаза «залипания»
  4. При достижении достаточно высокого давления шток проскальзывает вперед – фаза скольжения
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 25: Последствия задержки пуска
Задержка инфузии высокоактивных средств может привести к критическому изменению (дестабилизации) состояния пациента, например, падение артериального давления при задержке введения вазопрессоров.
Основы работы шприцевого насоса
Notes: An inotrope (pronounced /ˈaɪnɵtroʊp/) (from Greek in-, meaning fibre or sinew) is an agent that alters the force or energy of muscular contractions. Negatively inotropic agents weaken the force of muscular contractions. Positively inotropic agents increase the strength of muscular contraction.
Examples of positive inotropic agents include: Calcium
Cardiac glycosides Digoxin
Catecholamines  Dopamine, Dobutamine, Dopexamine, Epinephrine (adrenaline), Isoprenaline (isoproterenol), Norepinephrine (noradrenaline)
Eicosanoids Prostaglandins[1]
Phosphodiesterase inhibitors  Enoximone, Milrinone, Theophylline
Negative inotropic agents decrease myocardial contractility, and are used to decrease cardiac workload in conditions such as angina.
For example: Beta blockers, Diltiazem, Verapamil

## Slide 26: Эффекты «залипания – скольжения»
Сдвиг штока на первые несколько миллиметров приводит к сжатию поршня. Это можно рассматривать как сжатие пружины.
Движение поршня
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 27: Эффекты «залипания – скольжения»
Только после полного сжатия поршня (т.е. пружины) начинается введение жидкости (т.е. инфузия)
Движение поршня
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 28: Эффекты «залипания – скольжения»
Совместим все этапы
A
  Во время сжатия поршня, движение штока не приводит к перемещению жидкости. В это время в шприце нарастает давление.
  Назовем это фазой «залипания»
Фаза залипания
Давление
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 29: Эффекты «залипания – скольжения»
  До тех пор, пока поршень находится в сжатом состояние, движение жидкости возможно
  Т.к. давление в шприце снижается, вначале инфузия идет очень быстро
  Назовем это фазой «скольжения»
B
Фаза скольжения
Совместим все этапы
Давление
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 30: Эффекты «залипания – скольжения»
  Серии пиков и падений (залипание-скольжение- залипание-скольжение...) обусловлены последовательными сжатиями / разжатиями поршня после начала скольжения
C
Совместим все этапы
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 31: Эффекты «залипания – скольжения»
Заключение:
  Поршень шприца действует как пружина, которой необходимо сжатие
  Во время сжатия поршня движения жидкости не происходит – фаза «залипания»
  Когда давление достигает максимума, поршень начинает двигаться – фаза скольжения
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 32: Сравнение движения штока при вводе 3мл жидкости (за 2сек)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.5
1
1.5
2
2.5
3
5
10
15
20
25
30
10
20
30
40
50
Объем
50мл
20мл
10мл
3мл
Связь между размером шприца и пусковыми характеристиками
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 33: Сравнение движения штока при вводе 3мл жидкости (за 2сек)
Объем
50мл
20мл
10мл
3мл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.5
1
1.5
2
2.5
3
5
10
15
20
25
30
10
20
30
40
50
Заключение:
Чем больше шприц, тем медленнее движется шток
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 34
  Таким образом, чем больше шприц, тем медленнее движется поршень
  Мы знаем, что сдвиг штока на первые несколько миллиметром приводит к сжатию поршня (фаза «залипания»)
  Чем медленнее движется шток, тем дольше длится фаза «залипания»
Заключение:
Чем больше объем шприца, тем длиннее фаза залипания
Связь между размером шприца и пусковыми характеристиками
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 35: Влияние марки шприца на пусковые характеристики
  B.Braun Omnifix
  B. Braun OPS
  BD Plastipak
  Monojekt
  BD
  BD Precise
  Codan
Заключение:
Шприцы разных марок отличаются по строению - разные типы поршней имеют разные пусковые характеристики
Шток / Поршень

## Slide 36: Влияние длительности нахождения раствора в шприце на пусковые характеристики
Силиконовая смазка
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 37: Влияние длительности нахождения раствора в шприце на пусковые характеристики
Поршень выдавливает смазку в стороны
Силиконовая смазка
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 38: Влияние длительности нахождения раствора в шприце на пусковые характеристики
Смазка для обеспечения скольжения отсутствует
Заключение:
Чем дольше лекарство хранится в шприце, тем больше задержка пуска
Силиконовая смазка
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 39
Стандартные шприцы или специальные шприцы?
«Специальные шприцы слишком дороги»
«Даже специальные шприцы Омнификс слишком дороги»
«Мы хотим использовать любые шприцы, чтобы быть независимыми»
«Все решает отдел закупок, аптека и пр., от нас ничего не зависит …»
Для чего Вам нужны шприцевые насосы?
«Нам необходима точная и предсказуемая инфузия»
Знаете ли Вы о проблемах, связанных с инфузией?
«Бывает, что инфузия заканчивается раньше/позже, чем запланировано»
«Шприцевой насос подает сигналы тревоги слишком часто, напр. «окклюзия»
«Точность инфузии недостаточна»
и пр.
Основы работы шприцевого насоса
Notes: 39
39

## Slide 40: Является ли насос причиной этих проблем?
40
Нет, насос не является причиной проблем!
Основной причиной проблем со шприцевыми насосами является использование любых шприцев для инфузии.
Поэтому ответственные производители шприцевых насосов предлагают использовать только совместимые шприцы.
Технические характеристики шприца и шприцевого насоса должны быть совместимы.
При несоответствии шприцевого насоса и шприца значительно меняется погрешность!!
Основы работы шприцевого насоса
Notes: 40
40

## Slide 41
Можно ли использовать «любые» шприцы?
░░░░░╔═[■]═══════════════════ Таблица шприцев 50мл =═══════════════════╗░░░░░ ░░░░░║ ║░░░░░ ░░░░░║ Индекс Тип V бол.(1Bar) сила трения ZeroV nl/шаг ║░░░░░ ░░░░░║ ║░░░░░ ░░░░░║ 1 50 OPS 1.0 мл 4 N -240 2566 ║░░░░░ ░░░░░║ 2 51 Proinjekt 1.1 мл 3 N 672 2752 ║░░░░░ ░░░░░║ 3 52 Ominifix 1.1 мл 3 N 672 2566 ║░░░░░ ░░░░░║ 4 53 BD 1.0 мл 10 N 120 2305 ║░░░░░ ░░░░░║ 5 54 Terumo 1.2 мл 12 N 1344 2765 ║░░░░░ ░░░░░║ 6 55 Monoject 0.9 мл 23 N -192 2303 ║░░░░░ ░░░░░║ OK ║░░░░░ ░░░░░║ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ║░░░░░ ░░░░░╚════════════════════════════════════════════════════════════════════╝░░░░░
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 42
Можно ли использовать «любые» шприцы?
░░░░░╔═[■]═══════════════════ Таблица шприцев 50мл =═══════════════════╗░░░░░ ░░░░░║ ║░░░░░ ░░░░░║ Индекс Тип V бол.(1Bar) сила трения ZeroV nl/шаг ║░░░░░ ░░░░░║ ║░░░░░ ░░░░░║ 1 50 OPS 1.0 мл 4 N -240 2566 ║░░░░░ ░░░░░║ 2 51 Proinjekt 1.1 мл 3 N 672 2752 ║░░░░░ ░░░░░║ 3 52 Ominifix 1.1 мл 3 N 672 2566 ║░░░░░ ░░░░░║ 4 53 BD 1.0 мл 10 N 120 2305 ║░░░░░ ░░░░░║ 5 54 Terumo 1.2 мл 12 N 1344 2765 ║░░░░░ ░░░░░║ 6 55 Monoject 0.9 мл 23 N -192 2303 ║░░░░░ ░░░░░║ OK ║░░░░░ ░░░░░║ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ║░░░░░ ░░░░░╚════════════════════════════════════════════════════════════════════╝░░░░░
2765
2303
Отклонение 20 %!!!
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 43
Ключевые требования к шприцу для автоматизированной инфузии:
Наличие трех компонентов – цилиндра, штока и эластичного поршня, смазанного силиконом.
Использование шприцев с жестким пластиковым поршнем недопустимо!
Несоблюдение этих, регламентированных Руководством по эксплуатации, правил, существенно влияет на пусковые характеристики шприцевого насоса и приводит к неконтролируемой инфузии, а пациент подвергается неоправданному риску, вся ответственность за который ложится на персонал.
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 44
Ключевые требования к шприцу для автоматизированной инфузии:
Наличие канюли Люэр лок. Использование канюли Люэр опасно!
Несоблюдение этих, регламентированных Руководством по эксплуатации, правил, существенно влияет на пусковые характеристики шприцевого насоса и приводит к неконтролируемой инфузии, а пациент подвергается неоправданному риску, вся ответственность за который ложится на персонал.
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 45
Ключевые требования к шприцу для автоматизированной инфузии:
Параметры шприца (диаметр цилиндра, длина штока, сила сопротивления поршня) должны быть внесены в память шприцевого насоса.
Использовать шприцы не внесенные в список насоса ОПАСНО!
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 46
5
10
15
20
25
30
Чистая зона
«Грязная» зона
5
10
15
20
25
30
Чистая зона
Грязная зона
«Грязная» зона
Трехкомпонентный шприц
Двухкомпонентный шприц
Основы работы шприцевого насоса

## Slide 47
Несоблюдение этих, регламентированных руководством по эксплуатации, правил, существенно влияет на пусковые характеристики шприцевого насоса и приводит к неконтролируемой инфузии, а пациент подвергается неоправданному риску, вся ответственность за который ложится на персонал.

## Slide 48: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!