## Slide 1
Дезактивация при случайном высвобождении цитостатиков
Региональный семинар для медицинских сестер онкологической службы «Научно обоснованные методы поддержки онкобольных и ухаживающих за ними лиц», 27 – 29 мая 2015 г., г. Омск
Татьяна Мамадагаевна
Цапинская

## Slide 2: Комплект для дезактивации заражения
Инструкция по применению.
Одноразовый комбинезон/защитный халат.
Шапочка/колпак.
Чехлы для обуви (водонепроницаемые).
Средства защиты органов дыхания.
2 пары защитных нитриловых перчаток.
Дополнительная пара защитных нитриловых перчаток.
Notes: Any chemical used in the workplace in the US requires a Material Safety Data Sheet. It provides the makeup of the chemical and what a worker should do if exposed to it, possibly by skin contact such as with splashing, or accidentally ingested. These data sheets should be quickly available for all staff.

## Slide 3: Комплект для дезактивации заражения
Защитные очки.
Мел.
Предупреждающие знаки.
Одноразовые салфетки (из целлюлозы).
Дополнительные средства для сбора стеклянных осколков.
Мешки для сбора отходов.
Кабельные стяжки.
Notes: Any chemical used in the workplace in the US requires a Material Safety Data Sheet. It provides the makeup of the chemical and what a worker should do if exposed to it, possibly by skin contact such as with splashing, or accidentally ingested. These data sheets should be quickly available for all staff.

## Slide 4: Комплект для дезактивации заражения
Дистиллированная вода и 70% этиловый спирт.
Прочная ёмкость для сбора отходов.
Формуляр для документирования несчастных случаев.
Notes: Any chemical used in the workplace in the US requires a Material Safety Data Sheet. It provides the makeup of the chemical and what a worker should do if exposed to it, possibly by skin contact such as with splashing, or accidentally ingested. These data sheets should be quickly available for all staff.

## Slide 5: Инструкция по дезактивации цитотоксических веществ
Обозначить мелом и предупреждающими знаками загрязнённую зону и исключить доступ к ней.
Использовать персональное, защитное снаряжение.
Пролитую жидкость необходимо вытереть адсорбирующей салфеткой.
Твёрдые частицы цитостатика необходимо убрать с помощью влажной адсорбирующей салфетки.
Notes: Any chemical used in the workplace in the US requires a Material Safety Data Sheet. It provides the makeup of the chemical and what a worker should do if exposed to it, possibly by skin contact such as with splashing, or accidentally ingested. These data sheets should be quickly available for all staff.

## Slide 6: Инструкция по дезактивации цитотоксических веществ
Все использованные салфетки собрать в полиэтиленовый мешок (класс Г).
Для сбора разбитых стеклянных флаконов и осколков надеть дополнительные защитные перчатки.
С помощью лопатки и картона собрать все осколки.
Ёмкость (контейнер) поместить в полиэтиленовый мешок (класс Г) и герметично упаковать его.
Notes: Any chemical used in the workplace in the US requires a Material Safety Data Sheet. It provides the makeup of the chemical and what a worker should do if exposed to it, possibly by skin contact such as with splashing, or accidentally ingested. These data sheets should be quickly available for all staff.

## Slide 7: Инструкция по дезактивации цитотоксических веществ
Загрязнённые поверхности (после удаления видимых частиц) должны быть трижды очищены дистиллированной водой, затем моющими средствами и 70% этиловым спиртом.
Вся защитная одежда утилизируется как цитотоксические отходы (класс Г).
Случай обязательно заносится в «Журнал учёта по обезвреживанию цитостатических препаратов».
Notes: Any chemical used in the workplace in the US requires a Material Safety Data Sheet. It provides the makeup of the chemical and what a worker should do if exposed to it, possibly by skin contact such as with splashing, or accidentally ingested. These data sheets should be quickly available for all staff.

## Slide 8
Ролевая игра
Дезактивация при случайном высвобождении цитостатиков